## Slide 1: 動物中心 教育訓練課程
陳旭照醫師
王意菁

## Slide 2: 課程安排
內容: (3小時)
9:10~10:00 動物中心簡介-
申請動物實驗須知-
動物實驗審查.麻醉藥申請.代養申請.訂購動物.檢疫報告.
門禁申請.接收動物(登記.送入)＆代養費(10號前交).
實驗室使用須知-
動物房規則.安樂死操作說明.一般&感染性廢棄物處理.
10:10~11:00 回籠區規定.魚房相關規定
動線說明-人流.物流.氣流
逃生動線＆消防設備-1F.B1
特殊事件-動物咬傷處理、廣播系統＆錄影系統
罰則-
11:10~12:00 人道管理-麻醉劑量＆(止痛劑＆抗生素)
術前、中、後注意事項
影片教學—保定、管灌、採血、注射
(網頁-Rat & Mice技術＆Rabbit 技術)
測驗: 12:00進行 答案皆在slide中 請各位注意聽講

## Slide 3
位置:醫研大樓1F、B1
面積:約400坪，
主要出入口及區域採門禁管制
電話:分機2527~30
網址: http://www.mmh.org.tw/research/MRDLab_3709_About.html
E-mail: mmhanimal@mmh.org.tw
概況-

## Slide 4: 環境介紹-
主要分三大功能區
SPF飼養區(Specific Pathogen Free)
1間檢疫室,1間實驗室,3間飼養房
Clean飼養區-囓齒類飼養房(兔*3.大鼠*2.小鼠*3)
鼠檢疫室 4間
回籠區 1間
豬舍1間;魚房1間
實驗區-
B1-大鼠前室.小鼠前室.大小鼠實驗室.
兔實驗室.IVIS(活體影像系統)實驗室
1F-大型動物手術室2間.細菌室.心導管室

## Slide 5: 人員介紹-
組 長 : 陳旭照醫師
研 究 助 理 : 詹亞霖 張秀琪
王意菁 鍾秀昀
余禮儒 鄒年豪

## Slide 6: 業務:
實驗動物之集中代養及管理
飼養環境之維持與監測
實驗動物進出之控管與檢疫監測
協助教學及大型動物實驗
提供實驗動物技術之諮詢服務
定期辦理訓練課程
審核動物實驗之科學應用計劃
麻醉藥申請與管理

## Slide 7: 理念:
藉由實驗動物照護及使用小組之審核,以達到4R之目的
替代(Replacement):使用其他模式代替動物實驗, ex:細胞.斑馬魚.水蚤.幹細胞
減量(Reduction):減少動物用量，使用合理最少量的動物隻數
改進(Refinement):精進動物技術,減少動物的痛苦及不必要的動物浪費
責任心(Responsibility):術前.術後照顧,ex:消毒、傷口擦藥、保溫.止痛
建立動物中心之SOP(標準操作程序),使飼養管理標準化
適當及正確的動物管理、環境管理,使動物實驗得到
具有信賴性及再現性的結果

## Slide 8: 替代模式:
斑馬魚: 毒性測試
肝毒性.心臟毒性.神經毒性等
水蚤: 藥物代謝產物，所引起的毒性
生化分子檢測-CYP分析. GSH. ROS. TrxR activity
生理檢測-生長&生殖抑制
幹細胞:
藥物發現.疾病模式.毒性測試.細胞治療
人體器官晶片:
3D組織培養: 骨頭

## Slide 9: 動物中心監測報告
1.飼料、飲用水、墊料及環境定期監測
2.衛兵鼠定期送檢
3.確實監控動物健康品質
4.每季監測報告
未滅菌
已滅菌
水質監測
Notes: 這只是要告訴大家…沒有受到監控的飼料.飲用水,給予動物食用後會造成動物生病.甚至死亡,
這其實是會影響到各位的實驗的…

## Slide 11
Barrier
Cages.
墊料.飼料.
autoclave
RO 水
autoclave
Pass box
HEPA
Air
人員
隔離衣
Air shower
物品
UV照射/75% Alc.
來源
SPF等級

## Slide 12
使用者必須填寫動物實驗審查表
實驗動物照護及使用小組 審查通過
計畫通過
管制藥品申請書
動物代養 申請表 (Mail至信箱)
訂購動物
動物接收
實驗動物檢疫2-7天
通知 使用者
進入各飼育房
空間安排
(自行處理)
申請計畫中,如需做動物實驗者
通過後, 正本交給秘書
填寫藥單,訂管制麻藥
安樂死
(秘書)
(自己copy一份)
1
(3)
(交給亞霖)
1周~2月
蓋完主持人章的藥單給亞霖
Clean區
SPF區
自行接收
(等待期)
使用時,找亞霖領用當天需要的量(管制藥品記錄表)
2週
2
回覆ok
門禁考試
非管制藥品
填藥單
4
動物審查編號
(鳳梅)
(秀昀)
申請單

## Slide 15
6天前提出: 國動週4前
樂斯科週2前

## Slide 16
門禁
操作動物實驗之人員，皆需接受訓練課程3小時，並通過測驗，才得以申請通行卡。
未接受訓練之新進人員，僅能在已接受訓練之人員陪同下才得以進出動物室。嚴禁借用他人通行卡,進出動物室。
欲進入SPF區進行動物實驗之人員，須先有上述資格外，並加強SPF區訓練課程，了解進出動線後，方可申請SPF區通行卡。(洽秀琪)

## Slide 17
醫藥教育研究試驗計畫使用管制藥品申請書
(2)計劃主持人身分證明文件(身分證影本)
(3)研究計畫書
(4)管制藥品之用法、用量及需用數量
之估算說明
研究試驗計劃申請管制藥品檢附文件
洽亞霖

## Slide 18
管制麻醉藥品:
管制藥品 | Ketamine (50mg/ml) (10ml/瓶)
作用 | 解離型麻醉劑,單獨使用時,有肌肉僵直反應(可與Xylazine共用).(Ropum) 有呼吸不規則及過度流涎現象. 麻醉中動物眼瞼不閉合
mouse | 2.5 mg/100g BW IV 10 mg/100g BW IP 2.2-4.4 mg/100g BW IM
Rat | 2.2 mg/100g BW IM 2.0 mg/100g BW IP
Rabbit | 22 mg/100g BW IM

## Slide 19: 麻醉藥申請注意事項
受管制藥品務必提出申請
需計劃核准始可提出申請
麻醉藥品須與計劃書內容相同
申請至核准需預留使用日期
請注意核准時限

## Slide 20: 非管制麻醉藥品:
氣體麻醉劑 Isoflurane (資材： 32501)
(需搭配呼吸器一起使用)
舒泰 Zoletil 50 (資材：05290)
適用於豬.兔子.大鼠.小鼠
-用於大.小鼠，請與Xylazine (Rompun) 鎮靜劑混合使用，肌肉鬆弛效果佳

## Slide 21
大.小鼠:
國家實驗動物繁殖及研究中心 www.nlac.org.tw
樂斯科生物科技股份有限公司 www.biolasco.com.tw
兔子:民間繁殖場 02-22735806 廖先生
竹南藥檢所 037-584811轉108 (週4需自己至淡水畜試所載兔子)
大型豬種- 30公斤----4500元/頭+運費2000元/次
From 八里 02-26102411 汪先生
小型豬種-蘭嶼豬 20~25公斤----9000元/頭+12000元/運費
From 台東種畜繁殖場 (089)224634 分機219
(各種動物含國外實驗動物代理進口)
樂斯科生物科技股份有限公司.國家實驗動物繁殖及研究中心
國內提供實驗動物之單位
實驗者自行訂購

## Slide 22
國家實驗動物中心 (週3出貨)
http://www.nlac.gov.tw 需告知本組此批到貨日期
(國動不再生產此3種品系:大鼠SD 、Wistar及小鼠 ICR)
科技部計畫→可訂購SD. Wistar. ICR
樂斯科生物科技股份有限公司 (週1出貨)
網路訂購 www.biolasco.com.tw
為避免感染，本動物中心僅同意訂購來源為SPF之大、小鼠。
訂購動物: (大.小鼠)

## Slide 23
廠商以運送箱將動物
送達動物中心
動物中心人員簽收
樂斯科動物
國家動物中心動物
陽性
新進動物檢疫流程圖(樂斯科／國動）
糞便採樣，檢疫期3-7天
通過
(週1)通知訂購者
移入SPF區
通知PI及
依規定予於處置
代養申請Clean 區
代養申請SPF區
通知訂購者
自行移入clean區
動物中心人員,
將動物移入檢疫區觀察
(W1)
(W3)

## Slide 24
廠商以運送箱
將動物送達動物中心
動物中心人員簽收
Charles River Lab / Jackson Lab
完整/無完整之健康證明者
陽性
新進動物檢疫流程圖(其它動物來源）
糞便採樣
檢疫期3-7天
通過
通知訂購者移入Clean/SPF區
送實驗鼠或衛兵鼠至
國家動物中心檢驗,需10-28天
通知PI及依規定予於處置
陽性
通過
動物中心人員,
將動物移入檢疫區觀察
動物中心人員,
將動物移入檢疫區觀察
通知訂購者移入Clean/SPF區
通知PI及依規定予於處置

## Slide 25: 新進大小鼠檢疫規定事項：
動物來源 | 隔離檢疫期 | 檢疫項目
國家動物中心(NLAC) 樂斯科 (BioLASCO) | 送SPF區：需檢疫一週 送Clean區：暫無須檢疫 | 糞便微生物與寄生蟲檢查
其他動物來源， Charles River / Jackson Lab | 送SPF區：需檢疫一週 送Clean區：需檢疫一週 | 
其他動物來源， 完整/ 無完整之健康證明者 | 7~14天 (記得多訂1隻檢疫用) | 臨床檢查血清學12項 (小鼠) 血清學11項 (大鼠) 細菌學檢查3項 內寄生蟲(原蟲.蟯蟲等)
珍貴動物 或 免疫不全動物 (SCID, Nude mice), 無完整之健康證明者 | 21-28天 (3-4週) (使用衛兵鼠) | 
 衛兵鼠由訂購單位提供或支付
 車資、檢疫費由訂購單位支付

## Slide 26
動物檢疫方式：
大.小鼠-糞便微生物與寄生蟲檢查
兔子-就地檢疫.觀察外觀.糞便狀況
豬-就地檢疫.觀察外觀.糞便狀況

## Slide 27: 實驗動物送入飼養房
★SPF區:(秀琪)
檢疫通過於週一上午，放於pass box由實驗者自行帶入動物中心所安排的飼育房
★Clean區:(意菁.小鄒)
自行帶入動物中心所安排的飼育房
樂斯科(W1); 國家動物中心(W3)
★兔房—阿班;
★豬舍.魚房—小鄒.(秀昀.阿班)

## Slide 28: 貨梯:

## Slide 29
每日動物隻數登計表(位於B1換鞋區門口旁)

## Slide 30
運送動物
放在換鞋區旁
用完請歸位

## Slide 31
1.動物放上層,推至動物入口.噴酒精
2.進入更衣室更衣
3.再到動物入口
按開門鈕,開門取動物
★ 送入動物房

## Slide 32
3.拿取動物。如有使用推車請歸位。
1.按開門鈕,放置動物
★ 帶出動物房
2.人員從髒走道出來。

## Slide 33: 空間安排: (動物入口門上)
最上層，勿放動物

## Slide 34
水瓶、標示卡、標示卡匣、cages 、鐵蓋及飼料
玩具.木條.巢料片

## Slide 35
主持人: | 實驗者: | 分機:
來源: | 品系: | 隻數:
日期: | 出生年月日(DOB): | 
(審查表)飼養期間:105.01.01~107.12.31 |  | 
審查編號: MMH-A-S-105-09 |  | 
備註:審查表寫什麼品系，就只能做什麼品系。 →不同，請寫動物實驗變更申請。 審查表寫什麼實驗，就只能做什麼實驗。 →不同，請寫動物實驗變更申請。 |  | 
主持人: | 實驗者: | 分機:
來源: | 品系: | 隻數:
日期: | 出生年月日(DOB): | 
飼養期間: |  | 
審查編號: MMH-A-S- |  | 
備註: |  | 
♂
♀
每格項目--請確實填寫

## Slide 36: 特殊實驗:

## Slide 37: 玩具:

## Slide 38
巢料片:

## Slide 40: 1.圓水瓶珠珠-觸碰一下，以免卡住 2.放置位置-倒數3~4方格

## Slide 41: 前.後卡榫卡好，以免動物逃跑。
水瓶，注意勿壓到老鼠尾巴或四肢

## Slide 42: 動物實驗室使用須知

## Slide 43: 內容：
更衣步驟
clean區.SPF區使用規定
公佈欄＆實驗動物相關資訊
實驗室使用規定:1F ＆B1
垃圾分類
安樂死注意事項

## Slide 44: 更衣步驟:
SPF區:
Clean區

## Slide 45: Clean區注意事項
鼠房推車3台, 限乾淨區域(藍區)使用,不放髒走道(橘區);勿將其他推車推入Clean區
大.小鼠前室、小動物操作室:掃把
酒精用完請補充(乾淨走道)
W1動物送入，用”外環境專用推車”(換鞋區)
吊籠-動物帶出動物房犧牲，請將標示卡拿掉。
(兔子.大鼠)
吊籠-大鼠帶去做實驗，可插上”實驗中”
動物帶出，請加濾網上蓋或用小面巾蓋住；
如無上蓋，可至儲藏間取用

## Slide 46: SPF區使用要點
1.進入前，不可接觸其它實驗動物，以免交叉感染。
2.進入SPF區內最好以一天一次為限。
3.攜入之物品：
滅菌→75﹪酒精消毒→放入pass box→開UV燈。
無法滅菌→75﹪酒精噴灑→放入pass box。
4.一次刷卡僅可進入一人，如有2人以上人員同時進
入，每個人皆須刷門卡一次。
5.如未經訓練課程並通過測驗者一律不准進入SPF區，
如有特殊原因請洽動物實驗組人員。

## Slide 47
5. 取一份適當尺寸無塵袋
→ 著無塵衣、無塵褲
→ 戴上口罩、手套、腳套、隔離帽，頭髮及耳
朵須塞在隔離帽內不可露出
→ 使用過後的無塵袋請放入紅色桶中
→ 以75﹪酒精噴灑手套及鞋套，及門把再進入。
6. 先進Air shower中吹塵15秒，待Air shower停止後才可進入。
7. 若需大量鼠籠請三天前跟動物中心人員登記。
8. 門把：air lock方式→將門把往下壓
進入每間飼養房前請將門把噴灑酒精。

## Slide 48
9. 有2台無菌操作台提供使用，勿放私人用品。
10.保定動物請戴麻布手套，避免被動物咬傷。
11.垃圾請依規定分類，自行帶出SFP區，勿將垃圾留置SPF區內。
12.地面若有因實驗而散落之墊料及其它物品請清理完畢，桌面請噴酒精後再離開。

## Slide 49: 公佈欄(公告事項)
位於1樓手術室門旁

## Slide 50
位於B1入口處
實驗動物相關資料

## Slide 51: 動物技術相關資料
一、 書籍供借閱：
1.The Laboratory Rat 2.The Laboratory Rabbit 3.The Laboratory Swine 4.實用臨床微生物診斷學 第9版 5.小鼠常見疾病圖譜 6.實驗小鼠遺傳彙編 7.小鼠常見疾病圖譜/陳憲全, 梁鍾鼎, 洪昭竹編著 8.實驗動物技術人員訓練手冊2版 9.實驗動物技術人員訓練教材 10.實驗動物管理與使用指南 第2、3版
二、 光碟供借閱：
第1輯（大小鼠-保定、灌食、注射、採血）
第2輯（大、小鼠-基本照護）
第3輯（無菌手術）
第4輯（大小鼠及兔麻醉與安樂死）
三、 網頁技術下載：
術前術後注意事項
Mice技術
Rat技術
Rabbit技術

## Slide 52
大.小鼠:鼠房設有3間實驗室:大鼠前室.小鼠前室.大小鼠實驗室
動物實驗一律於B1進行,除了要安樂死、當天犧牲
或其他因素，可至1F使用.
帶出B1,請加Filter上蓋
原則-動物帶出clean區飼養房,不再帶回！
兔子: 抽血.打藥簡單處理於B1進行
做手術可至1F手術室進行,請用中面巾將兔子蓋上
豬: 可於1F手術室進行
稱重儀-
1F:大台(灰)稱重儀 (秤重範圍<20KG)
B1:兔房-大台(灰)稱重儀(秤重範圍<20KG)
鼠房-天平
實驗操作原則

## Slide 53
1F手術室使用原則
使用手術室規則：於使用前一週預約，並填寫“手術室使用登記表”；登記預約3次而無故未使用，停止使用1個月。
手術器械借用：請向動物實驗組人員“登記”使用
耗材借用:請洽動物組 (有借有還..再借不難)
保定動物，請戴麻布手套，避免被實驗動物咬傷。
使用完畢，清理桌面、推車、秤重儀; 清洗保定器

## Slide 54
器械使用完畢，請清洗乾淨＆晾乾：
剪刀.持針器.止血鉗等,打開晾乾,避免生鏽，歸還動物組
使用過後的機器，請將電源拔掉，關燈方可離開
如需使用無菌手套、針筒、針頭、蝴蝶針、滯留針、氣管內管、刀片、紗布、無菌紗布、抗生素、食鹽水(saline) 及肝素(Heparin)…等，可向動物組借用，實驗結束後需申請歸還。
Free (費用由動物中心支出) -過期縫線、手術衣、碘液、酒精、手套、頭帽、口罩、小方巾、小面巾、中面巾
可使用儀器:
正立顯微鏡、大.小型麻醉機、血球分析儀、斑馬魚卵注射器、烤燈、秤重儀、冷光燈

## Slide 55
手術台預約登記表 (位於一樓手術室動物入口處)

## Slide 56
手術室二 (過期縫線) (數字越大.針線越小)

## Slide 57
< 20KG

## Slide 58: B1注意事項
未事先申請動物代養— 動物一律撲殺或當天實驗做掉
PM 4:30後，請隨手關燈
飼育盒及動物嚴禁放置地板上(當天犧牲不在此限)
嚴禁私自將動物贈予他人
(請填寫動物轉讓單) (練習技術並當天犧牲不在此限)
遵守一進一出原則；踏入污走道(橘色區塊)後,嚴禁回頭進入飼養區;如需再進入,請重新更衣進入
嚴禁將門禁卡借給他人使用
大小鼠帶離開飼育室
- 加濾網上蓋. 標示卡拿掉(吊籠)
- 登記動物隻數(B1公布欄旁)
勿在個人實驗室飼養動物
麻布手套使用完畢，請拿至洗滌間
大.小鼠區,實驗時如需用到飼養盒(cages),請至乾淨走道取用
小面巾放於更衣室櫃子&藍色籠車,請自行取用

## Slide 59
B1實驗區使用原則 (大.小鼠前室.大小動物操作區)
使用手術室規則：於使用前一週預約，並填寫“實驗室使用登記表”登記預約3次而無故未使用，停止使用1個月。(B1換鞋區門上)
保定動物，請戴麻布手套，避免被實驗動物咬傷。
使用完畢，清理桌面、推車; 清洗保定器
實驗室,前室,可同時2個實驗進行.
小動物實驗室可用儀器:顯微操作儀.非侵入性血壓機.小動物麻醉機.烤燈.天平.冷光燈.
IVIS活體影像系統 (回籠區隔壁)

## Slide 60
大.小鼠-W1(換水瓶.墊料.cages); W4(換墊料)
兔子- W2.5(換墊料)
小鼠1隻1星期7顆; 大鼠(cages)1隻1天4顆,
→不多給,星期一統一丟掉, 給予新飼料
星期六值班人員發現死老鼠,W1通知實驗者;連續假日or春節期間,屍體先冰冰箱,上班日通知實驗者

## Slide 61
小動物操作室及大小鼠房前室預約登記表(位於地下一樓動物入口處)

## Slide 62
酒精用完，
請至乾淨走道補充
麻布手套，放補充台下方，請自行取用
使用過後的麻布手套，請放洗滌間
刀片不銳利，
請通知動物中心

## Slide 63: 垃圾處理方法
請勿將垃圾放於飼養區內,當天清走
垃圾帶出飼育房,放於洗滌間
（感染性垃圾桶及一般性垃圾桶）
一般垃圾可跟髒cages放在一起,
髒cages可放髒走道或自行帶至洗滌間
換鞋區- 污衣袋(隔離衣.小方巾.小面巾.中面巾)
- 感染性垃圾桶
一般：洗滌間
感染：洗滌間、換鞋區

## Slide 64
沾糞便尿液或
未沾血跡的擦手紙
針筒包裝紙
一般垃圾可與髒cages一起放髒走道

## Slide 65
一般性垃圾桶（洗滌間）
－擦手紙、未沾血之物品等－
白色塑膠袋

## Slide 66
感染性垃圾桶（進入洗滌間右側）
－口罩、手套、隔離帽、沾血物品、空針等－

## Slide 67
感染性垃圾（換鞋區）
－口罩、手套、隔離帽、沾血物品、空針、Tips 、Tubes等－
布類:隔離衣.小面巾.

## Slide 68
穿過的拖鞋
穿過的SPF隔離衣，請折好放入洗衣袋

## Slide 69
廢棄物之處理
注射腫瘤細胞或危險性物質之屍體，
請於貼紙蓋上“毒” 字。
動物屍體需裝在感染性廢棄物袋子(紅袋子)
先將屍體冰在地下一樓貨梯前的-20℃冰箱
統一由清潔人員將動物屍體移至感染性事業廢棄處理廠
使用過之針頭、刀片、帶針縫線需放置於收集桶內。
針筒、使用過之口罩、頭帽、手套、紗布球及
沾有血液之物品需丟至感染性垃圾桶(紅色垃圾桶)內。

## Slide 70
a. 頭套 | e.刀片 | i.沾血跡的垃圾 | m. insulin針筒
b. 手套 | f.沾有糞便及尿液的擦手紙 | j. tubes | n. 廢棄針筒
c.毛細管 | g. 未沾血跡的擦手紙 | k.口罩 | o. 鞋套
d.使用過的隔離衣 | h. 沾有糞便與血跡的中面巾 | l.針頭 | p. tips

## Slide 71
廢棄物之處理
使用過之針頭、刀片、insulin針,需放置於收集桶。
針筒、使用過之口罩、頭帽、手套、紗布球、tips、tubes及沾有血液之物品丟至感染性垃袋。
X
O

## Slide 72: ★安樂死—需由實驗者自行執行 (依照馬偕動物中心SOP 805步驟執行)
大.小鼠(待改進)
將大.小鼠放入密封的感染性塑膠袋或安樂箱中。
打開CO2開關，逐漸增加CO2，約15-20秒，觀察要安樂死的動物情形。
關緊CO2開關。
約3-5分鐘後，需確定動物已死亡。
貼標籤→ 寫實驗者→寫編號→日期
將屍體冰在地下一樓貨梯前的-20℃冰箱
統一由清潔人員將動物屍體移至感染性事業廢棄處理廠

## Slide 73: ★安樂死—需由實驗者自行執行
兔子與大型動物(待改進)
將過量麻醉藥,靜脈注射快速打入動物體內。
(或適量麻醉後，CO2安樂死)
約3-5分鐘後，需確定動物已死亡。
動物屍體需裝在感染性廢棄物袋子(紅袋子)
貼標籤→寫實驗者→ 寫編號→日期
先將屍體冰在地下一樓貨梯前的-20℃冰箱
統一由清潔人員將動物屍體移至感染性事業廢棄處理廠

## Slide 74: 安樂箱
1F: 手術室一
B1: 貨梯旁
CO2瓶
CO2瓶

## Slide 75: 大.小鼠安樂死
1F手術一 或 B1樓梯口
Rat放入安樂箱,
Mice (含小cage)放入
1. 轉開總開關
2. 慢慢轉開樞紐
觀察動物, 等安樂箱充滿CO2後, 關樞紐及總開關
等3-5分鐘, 確定動物死亡,再 放-20℃冰箱
1
開
2
(逆時鐘方向)
(逆時鐘方向)

## Slide 76: 大.小鼠安樂死
1F手術一 或 B1樓梯口
Mice裝入感染袋, 管子接入袋中
1. 轉開總開關
2. 慢慢轉開樞紐
感染袋充滿CO2後, 關樞紐及總開關
管子拿掉, 袋子旋緊, 等3-5分鐘, 氣體擠出, 綁緊, 放-20℃冰箱
開
(逆時鐘方向)
(逆時鐘方向)

## Slide 77
感染袋:1F放手術室二水槽下; B1放-20℃旁或大小鼠前室櫃子
計畫編號 0000 或 成本中心 0000
日期
編號
實驗者
填寫成本中心或計劃編號.日期.實驗者

## Slide 78
計畫編號 0000 或 成本中心 0000
日期
編號
實驗者
填寫成本中心或計劃編號.日期.實驗者
毒
施打致癌物或腫瘤細胞之動物屍體，請註明「毒」字，以利後續毒化物廢棄物分類。

## Slide 79
-20℃冰箱
屍體存放冰箱
B1貨梯前
推車

## Slide 80: 內容
回籠區.魚房使用規定
動線說明
逃生＆消防設備
人員安全：動物咬傷、廣播系統＆錄影系統
罰則

## Slide 81: 回籠區使用規範
1.凡因實驗需求（ex：須帶出照IVIS or 放射線or MRI等等），
或其他不可抗拒之因素，皆可提出申請。
2.3天前告知亞霖，核可後，方可帶入；嚴禁自行將動物帶入。
3.請登記小鼠數量，於回籠區門上；
Nude & SCID mice請加HEPA濾網上蓋。
4.預留的cages、鐵上蓋、水瓶及HEPA濾網上蓋有限，如需要請至clean區
取用。
5.著實驗衣、口罩、頭帽及手套進入；帶出務必蓋上HEPA濾網蓋。
(HEPA濾網蓋不夠，可至洗滌間隔壁架上，噴酒精後使用)
6.進入回籠區後，勿再進入SPF及Clean區
7.實驗完畢，推車請清潔乾淨、噴酒精；換下之鼠籠及垃圾請帶至洗滌間
丟棄。
8.因本區是特殊設置區，非良好的飼育空間，故感染風險相對提高，雖動
物中心會進行清潔與檢疫工作，但如遇到嚴重感染情形，需進行全面撲
殺，請各使用單位配合。
9.其它未盡詳細之處，若有疑問請先詢問動物中心人員。
10.以上規定第一次違反均以口頭警告，再次違反則取消該實驗室使用權。
75 ％
酒精
碘液擦拭
Corynebacterium bovis

## Slide 82
隔離衣:
SPF區 → 回籠區
Clean區→ 回籠區
噴酒精

## Slide 83: 魚房相關規定
動物審查表→門禁卡考試→代養申請(洽秀昀)
代養及隻數需一個月前提出申請
經動物中心人員，回報申請人。

## Slide 84
配魚
  ●將欲顯微注射的魚種 於前一天下午餵飽豐年蝦後，置入配對盒中配對，插入隔板
  ●分別放入三隻公魚 (腹部較瘦)，一隻母魚 (腹部較胖)
收卵
  ●隔日九點魚房燈亮後，將配對盒隔板打開，待魚追尾下蛋
  ●以倒置方式，將魚卵置換到甲基藍液中，白卵即為未授精，不可使用，若授精，魚卵為清澈透明，可至顯微鏡下觀察魚卵品質
置卵盤製作
  ●置卵盤的 agarose濃度為 1.5%，以微波爐加熱溶解，再倒入乾淨培養皿中
排卵
  ●將魚卵吸出置於置卵盤上，並以沾水之毛刷將魚卵刷至置卵盤上的排線中，即可開始打蛋
注射：(秀昀)
  ● RNA and Morpholino : 因為mRNA擴散較為容易，注射至魚卵正中心(植物極)即可
  ● DNA : 因為雙股 DNA較不容易擴散，需將DNA打至動物極，不可打入植物極
  ●成功打入正確位置，可在欲打入 DNA的位置中，看見一滴紅色的液體，若無擴散即注射成功
收集已注射之魚卵
  ●利用裝有甲基藍液的洗滌瓶，將置卵盤中的魚卵沖到新的培養皿中
  ●貼上標籤，每天標籤顏色須不同，寫上所屬Lab，日期及注射者姓名
秀昀教學

## Slide 85
大.小鼠區
污
物流:★
氣流：
最乾淨→乾淨→髒汙
人流：
★
進出順序:
SPF區→Clean區→回籠區→兔房
★
★
★
(洽意菁.小鄒)
小鼠1
小鼠3
小鼠2
大鼠1
大鼠2

## Slide 86
SPF區
污
(洽秀琪)
小鼠1
小鼠3
小鼠2
大鼠1
大鼠2

## Slide 87
大動物區
污
魚房
(洽小鄒)
小鼠1
小鼠3
小鼠2
大鼠1
大鼠2

## Slide 88
污
兔房
(洽阿班)
小鼠1
小鼠3
小鼠2
大鼠1
大鼠2

## Slide 89
人員進出
動物帶出
動物入口
人員入口
綜合研究大樓一層 (新) 隔間平面圖
1F逃生動線
2*逃生窗
2*逃生門

## Slide 90
B1逃生動線:4個
通往1F電梯旁
通往1F育成中心後門
通往B1停車場
通往1樓
魚房
IVIS
回籠區
小鼠1
小鼠3
小鼠2
大鼠1
大鼠2

## Slide 91: 消防設備
消防栓:1F-女廁旁
B1-回籠區對面
Clean區乾淨走道
滅火器: 手術室.各實驗室.
乾淨走道.洗滌間
滅火器操作:口訣-拉.拉.壓.
拉開插梢→拉起皮管,試噴一下
→壓下手壓柄

## Slide 92: 火災處理程序
發現火災
1人時
發現火災→(通報動物中心人員)
→通報(撥666)→滅火器滅火→消防栓滅火
2人(含)以上時
發現火災→呼叫同仁 →(通報動物中心人員)→通報(撥666)
↘ 滅火器滅火 → 消防栓滅火
※總機廣播：綠色啟動

## Slide 93: 特殊事件處理
動物咬傷: 1F備有急救箱
告知動物中心人員→急診就醫→上OA→「填新表單」→
填寫「特別事故報告表」→保留單據
逃脫動物處理
為避免動物逃脫，每次關閉飼育籠蓋時，
皆應確實，並進入飼育室時即應隨手關門
動物房人員若發現有脫逃動物先放在一乾淨飼育籠，
並給予飲水及飼料，再依實際狀況，通知使用者前來
處理。

## Slide 94: 廣播系統＆錄影系統:
廣播:
拿起話筒→按數字鍵「5」、「1」
→ 聽見「嗶」一聲後→開始廣播
錄影系統:

## Slide 95: 罰則
口頭告誡 (不記點)
違規記點 (依情節輕重分別記1點或3點)
有期限或永久停權
PI應嚴格監督其所屬相關研究人員，
若記點，PI需連帶記相同點數。

## Slide 96
維護動物中心的優良環境
需要大家的配合！

## Slide 97: 內容:
人道管理-常用麻醉藥(＆止痛劑＆抗生素)
術前、術中＆術後之注意事項
注射量＆餵食量＆抽血量
影片教學.臉部採血0.3-0.5ml

## Slide 98: 疼痛管理：
麻醉劑：抑制局部或中樞的感覺
(麻醉中通常是睜著眼睛，為了防止乾燥或外傷，可給予人工淚液、貼膠帶蓋上眼瞼或眼藥膏)
止痛劑：降低或隔絕疼痛知覺
公佈欄: 麻醉劑
止痛劑
抗生素

## Slide 99: 術前注意事項
禁食: 豬麻醉前禁食8-12小時
大.小鼠與兔子(不需要)
麻醉前給藥:
1. 抗乙醯膽鹼- Atropine
抑制呼吸道及唾液腺分泌物
2. 鎮靜劑- Xylazine(Rompun)
肌肉鬆弛效果佳
(適合與Ketamine混合使用)
(適合與Zoletil 50混合使用)

## Slide 100
麻醉
1. 吸入性麻醉劑
Isoflurane (需搭配小動物麻醉機)
誘導及恢復期快,肝毒性小,對肝腎影響小,
適合藥物代謝或毒理試驗時使用。
2. 動物用 麻醉劑
舒泰 Zoletil 50 (Tiletamine + Zolezepam)
3. 注射性麻醉劑
a. Barbiturates: Pentobarbital (Somnotol)
全身麻醉.抗痙攣性佳,作用時間長
有嚴重的呼吸.心血管抑制作用
b. 解離型麻醉劑: Ketamine (與Xylazine混用)
單獨使用有肌肉僵直反應
有呼吸不規則及過度流涎現象

## Slide 101: 麻醉量-非管制藥
Isoflurane: (需搭配小動物麻醉機+抽氣櫃)
※存活性手術需要給予術前止痛劑
※依手術疼痛程度調整濃度
1. 打開呼吸調節鈕至最大, 將氣體送入chamber
2. 將動物放入密閉chamber
3. 等動物呈麻醉狀態, 將動物抓出,
用mask罩住口鼻,
4. 依疼痛狀況, 調整Isoflurane大小
5. 避免失溫,可使用檯燈.保溫毯或暖暖包(小面巾包裹)

## Slide 102: 麻醉量-非管制藥
舒泰 Zoletil 50: (50mg/ml)
與鎮靜劑Xylazine(Ropum)混合使用
Rat:
0.1ml 舒泰50/ 100g BW
+ 0.05ml Rompun/ 100g BW IP
Mice（約20g）:上述劑量，稀釋5倍再使用
0.1ml 舒泰50/隻
+ 0.05ml Rompun/隻 IP
Rabbit:
1 ml 舒泰50/3kg (腎毒性)
+ 0.6ml Rompun/3kg IM
Swine:
1.2ml/10kg
麻醉1hr
(或1/3量+氣麻)

## Slide 103: Rat ＆Mice
舒泰50 + Ropum 劑量
7成→ 麻醉3hr
8成→ 麻醉4hr
9成→ 麻醉5hr
10成→ 麻醉6hr
※ 10成→SCID mice
Nude mice

## Slide 104: 麻醉量-管制藥(Mice)
Pentobarbitol + Saline: 0.1+0.5= 0.6 ml
每隻給予0.1ml (IP)
Ketamine + Xylazine (Ropum) IP
原始濃度(50mg/ml) (20mg/ml)
→ ( 100 mg/kg ketamine and 10 mg/kg xylazine )
1. 取2 ml Ketamine + 0.5 ml Xylazine, 加滅菌水至10ml, 混勻
2. 標明於管上(Ketamine+Xylazine), 0.1 ml/ 10g,
配藥時間, 有效期間(以最早過期的藥為基準,最久不超過3個月)
3. 避光, 放冰箱
4. 給予0.1ml/ 10g, IP; 需要追加時, 給予1/3-1/2 劑量
5. 避免失溫,可使用檯燈,照燈或小面巾
P.S. (紅單57088: 10CC滅菌空瓶; 57089: 20滅菌空瓶)

## Slide 105: 麻醉量-管制藥(Rat)
Pentobarbitol: ♂- 0.08 ml/ 100g (IP)
(65mg/ml) ♀- 0.07 ml/ 100g (IP)
Ketamine + Xylazine(Ropum) IP
原始濃度(50mg/ml) (20mg/ml)
→( 75-100 mg/kg ketamine and 10 mg/kg xylazine )
1. 取7.5 ml Ketamine + 2.5 ml Xylazine 放入玻璃瓶, 混勻
2. 標明於管上(Ketamine+Xylazine), 0.2 ml/ 100g,
配藥時間, 有效期間(以最早過期的藥為基準,最久不超過3個月)
3. 避光, 放冰箱
4. 給予0.2ml/ 100g, IP; 需要追加時,給予1/3 - 1/2劑量
5. 避免失溫,可使用檯燈,照燈或小面巾
P.S. (紅單57088: 10CC滅菌空瓶; 57089: 20滅菌空瓶)

## Slide 106: 麻醉量-管制藥(Rabbit)
Ketamine + Xylazine(Ropum) SC or IM
Ketamine 35-44mg/kg+ Xylazine 5-10mg/kg
(追補劑量為1/3-1/4 dose)
原始濃度(50mg/ml) (20mg/ml)

## Slide 107: 術中注意事項
動物準備:
動物麻醉. 剃毛.
擦拭碘液或70%酒精(由內往外消毒)
器械準備:
預先至動物組借用
3號刀柄- 10~19號系列刀片
4號刀柄- 20~29號系列刀片

## Slide 108
傷口縫合:
1. 縫針- 一體成型式(swaged)
2. 縫線-
a. 可吸收線(absorbable thread).
不可吸收線(non-absorbable thread)
b. 單股(monofilament).多股(braided)
c. 線的大小- 0~7/0,
0越多直徑越細,大鼠一般用3/0或4/0
3. 縫合
a. 連續縫合, 適合內臟及皮下組織縫合
b. 間斷縫合, 適用皮膚縫合
c. 結(knot)- 釘書針, 適合鼠類皮膚縫合方法,
一般需8天內拆掉

## Slide 109
手術室二

## Slide 110: 術後照顧
維持溫度
-燈泡(保溫燈 or 檯燈)
-電毯(小面巾包裹)
-中面巾.小面巾
-暖暖包(大紗布包裹)
頸部伸直.側臥.使呼吸道暢通
舌頭拉出一側

## Slide 111: 保溫
保溫燈
檯燈
保溫毯 (用中面巾蓋上)
暖暖包 (用大紗布包住)
(側 臥)
保溫燈. 保溫毯或檯燈,
勿開整夜;可以暖暖包替代

## Slide 112: 注射量
途徑 種類 | 靜脈 (IV) | 腹腔 (IP) | 肌肉 (IM) | 皮下 (SC)
Mice | < 25G 0.2 ml | < 21G 2-3 ml | < 23G 0.05 ml | < 20G 2-3 ml
Rat | < 23G 0.5 ml | < 21G 5-10 ml | < 21G 0.3 ml | <20G 5-10 ml
Rabbit | 21G 1-5 ml | 21G 50-100ml | 23, 24G 0.5-1ml | 20G 30-50ml
數字愈大, 針頭愈小

## Slide 113: 餵食量
動物種類 | Feed intake g/100g BW | Water intake ml/ 100g BW
Rabbit | 4-6 | 10-12
Rat | 5-6 | 10-12
Mice | 12-18 | 15
(餵食管)
(2-3 inch) or 16號
(1-1&1/2 inch)
or 19、21號

## Slide 114: 血液採集量：
總血量：大約體重X 7％ (一般3-4% ，補充saline可抽滿7％)
單次採血最大量：體重X 1％ (2wks/次)
體重X 0.5％ (1wk/次)
每日採集量：體重X 0.05％以內
失去30％以上循環血量，將對動物健康構成危害：
體重的7 ％X30 ％ ＝體重2.1 ％
每日製造血量
0.75 ~ 1.0 ml/kg/day of blood

## Slide 115: 常見動物問題:
體重減輕:
1.被霸凌
2.牙齒太長
3.飲水問題-珠珠卡住
(Rat.Rabbit)
打架受傷:
可申請Neomycin(資材編號:29309)
或碘液擦拭
眼眶紅腫發炎:
可申請眼藥膏Tobramycin 3.5g
公式計算後，
小cages → 5~ 6隻mice
大cages →13~15隻mice

## Slide 116: Rat & Mice技術
影片教學 http://animal.coa.gov.tw/html/index_04_3_3.html
臉部採血 0.3-0.5ml
https://www.youtube.com/watch?v=niTVnEAHOko
Rat. Mice-保定、管灌、注射、抽血

## Slide 117: Thank you for your attention!